КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ КЗС-5 «ПАЛЕССЕ GS5»

Комбайн предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений, поставляемых по отдельному заказу, − для уборки кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, сорго, зернобобовых, крупяных культур и семенников трав.

Комбайн используется во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных районов.

Комбайн в основной комплектации состоит из самоходной молотилки и жатки для зерновых культур. Выполнен по традиционной схеме с применением барабанного молотильного аппарата и клавишного соломотряса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная | кВт (л.с.) | 132 (179,5) |
| Емкость топливного бака | л | 300 |
| Ширина молотильного барабана | мм | 1200 |
| Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
| Тип соломотряса |  | 4-х клавишный |
| Площадь сепарации, не менее | м2 | 4,92 |
| Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 3,86 |
| Площадь подбарабанья, не менее | м2 | 1,37 |
| Объем бункера зерна, не менее | м3 | 4,5 |
| Ширина захвата жатки | м | 4,0; 5,0 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее | кг/с | 5,0-6,0 |
| Производительность по зерну за час основного времени, не менее | т/ч | 7,2 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель | долл. США | 52 400 |

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ

КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812»

Комбайн предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых и крупяных культур, семенников трав, а с применением специальных приспособлений, для уборки зерновой части кукурузы, подсолнечника, зернобобовых и рапса.

Комбайн производит уборку незерновой части урожая по следующим технологическим схемам:

- измельчение и разбрасывание соломы по полю;

- укладка соломы в валок.

Комбайн в основной комплектации оснащается зерновой жаткой шириной захвата 6 м. В качестве опций могут быть поставлены:

- зерновые жатки шириной захвата 5 и 7 м;

- зерновой подборщик;

- приспособление для уборки рапса;

- комплект оборудования с жаткой для уборки кукурузы на зерно;

- модифицированная жатка для уборки зерновых и сои;

- жатки для уборки подсолнечника.

Комбайн сертифицирован на соответствие требованиям директив Евросоюза с правом нанесения - маркировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Мощность двигателя номинальная | кВт (л.с.) | 175 (238) |
| Емкость топливного бака | л | 500 |
| Ширина молотильного барабана | мм | 1200 |
| Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
| Тип соломотряса |  | 4-х клавишный |
| Площадь сепарации, не менее | м2 | 4,92 |
| Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 3,86 |
| Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее | м2 | 1,096 |
| Объем бункера зерна, не менее | м3 | 5,5 |
| Ширина захвата жатки | м | 5,0; 6,0; 7,0 |
| Ширина захвата подборщика | м | 3,4 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее | кг/с | 8,0 |
| Производительность по зерну за час основного времени, не менее | т/ч | 12,0 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель | долл. США | 66 300 |

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ

КЗС-10К «ПАЛЕССЕ GS10»

Комбайн предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений, для уборки зерновой части кукурузы, подсолнечника, зернобобовых, крупяных культур, семенников трав и рапса.

Комбайн обеспечивает уборку незерновой части урожая по следующим технологическим схемам:

- измельчение и разбрасывание соломы по полю;

- укладка соломы в валок.

Комбайн в основной комплектации оснащается зерновой жаткой шириной захвата 7 м. В качестве опций могут быть поставлены:

- зерновые жатки шириной захвата 6 м;

- зерновой подборщик 3,4 м.;

- приспособление для уборки рапса ПР-6, ПР-7;

- комплект оборудования с жаткой для уборки кукурузы на зерно;

- модифицированная жатка для уборки зерновых и сои;

- централизованная система смазки;

- редуктора понижения оборотов молотильного барабана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Марка двигателя |  | ЯМЗ-236ВЕ2 |
| Мощность двигателя номинальная не менее | кВт (л.с.) | 184 (250) |
| Ширина молотильного барабана | мм | 1500 |
| Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
| Тип соломотряса |  | 5-ти клавишный |
| Площадь сепарации, не менее | м2 | 6,15 |
| Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 5,0 |
| Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее | м2 | 1,37 |
| Объем бункера зерна, не менее | м3 | 7,0 |
| Ширина захвата жатки | м | 6,0; 7,0 |
| Ширина захвата подборщика | м | 3,4 |
| Емкость топливного бака | л | 500 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее | кг/с | 10,0 |
| Производительность по зерну за час основного времени, не менее | т/ч | 15,0 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель | долл. США | 76 000 |

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ

КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»

Комбайн предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений, для уборки зерновой части кукурузы, подсолнечника, зернобобовых, крупяных культур, семенников трав и рапса. Комбайн обеспечивает уборку незерновой части урожая по следующим технологическим схемам:

- измельчение и разбрасывание соломы по полю;

- укладка соломы в валок.

Комбайн в основной комплектации оснащается зерновой жаткой шириной захвата 7 м с транспортной тележкой. В качестве опций могут быть поставлены:

- зерновые жатки шириной захвата 6 и 9,2 м;

- зерновой подборщик шириной захвата 3,4 м;

- приспособление для уборки рапса ПР-6 шириной захвата 6 метров и приспособление для уборки рапса ПР-7 шириной захвата 7 метров;

- комплект оборудования КОК-6-2 с 6-тирядковой жаткой для уборки кукурузы на зерно и комплект оборудования КОК-8-2 с 8-мирядковой жаткой для уборки кукурузы на зерно;

- жатки для уборки зерновых и сои ЖЗС-6-1 и ЖЗС-7-1 шириной захвата 6 и 7 метров соответственно.

Комбайн сертифицирован на соответствие требованиям директив Евросоюза с правом нанесения - маркировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Марка двигателя |  | Mercedes Benz OM 926 LA 3B |
| Мощность двигателя номинальная | кВт (л.с.) | 240 (326) |
| Ширина молотильного барабана | мм | 1500 |
| Диаметр молотильного барабана: |
| - первого | мм | 600 (предварительный ускоритель) |
| - второго | мм | 800 (молотильный барабан) |
| Тип соломотряса |  | 5-тиклавишный |
| Площадь сепарации, не менее | м2 | 6,15 |
| Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 5,0 |
| Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее | м2 | 2,39 |
| Объем бункера, не менее | м3 | 8,0 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее | кг/с | 12,0 |
| Производительность по зерну за час основного времени, не менее | т/ч | 18,0 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель | долл. США | 93 300 |

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ

КЗС-1420 «ПАЛЕСССЕ GS14»

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1420 предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений – для уборки зерновой части кукурузы, подсолнечника, зернобобовых, крупяных культур и рапса на равнинных полях с уклоном 80.

Комбайн производит срез или подбор зерностебельной массы, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна  в зерновом бункере с последующей выгрузкой, а также обеспечивает уборку незерновой части урожая с укладкой соломы в валок или распределением измельченной соломы по полю.

Молотильный аппарат шириной 1700 мм, оптимизация обмолота путем предварительного ускорения потока хлебной массы, огромная площадь соломотряса (9,6 м2), двигатель мощностью 400 л.с. Исходя только из этих параметров, специалист уже понимает, что речь идет о мощном и высокопроизводительном комбайне для уборки больших массивов высокоурожайных зерновых, а также широкого ряда других обмолачиваемых культур. Кроме того, безусловными достоинствами комбайна ПАЛЕССЕ GS14 являются высокий уровень автоматизированного управления выполняемыми процессами, комфорт оператора, а также эффективные решения для повышения стабильности работы и сокращения времени на техническое обслуживание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Двигатель | Cummins QSM11 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| Объем топливного бака, л | 800 |
| Жатка Super Cut шириной захвата 9,2 м |  |
| Объем бункера, л | 9000 |
| Ширина молотильного аппарата, мм | 1700 |
| Двухбарабанная система с барабаном-ускорителем |  |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 600 |
| Диаметр барабана-ускорителя | 450 |
| Диаметр отбойного битера, мм | 393 |
| Площадь сепарации соломотряса, м2 | 9,6 |
| Аппараты, приспособления, и другие опции |  |
| Приспособление для уборки рапса шириной захвата 9,2 м. |  |
| Комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно (8 рядков) |  |
| Приспособление для уборки подсолнечника (12 рядков) |  |
| Автоматическая централизованная система смазки |  |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель, долл. США | 132 500 |

- - серийно

- – опция

КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ

КЗС-1624-1 «ПАЛЕСССЕ GS16»

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1624-1 предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений – для уборки зерновой части кукурузы, подсолнечника, зернобобовых, крупяных культур и рапса на равнинных полях с уклоном 80 .

Комбайн производит срез, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в бункер с последующей выгрузкой в транспортное средство, а также обеспечивает уборку незерновой части урожая путем укладки соломы в валок регулируемой ширины или измельчение и разбрасывание соломы по полю.

Комбайн ПАЛЕССЕ GS16 по производительности занимает верхнюю ступеньку модельного ряда комбайнов ПАЛЕССЕ. Машина современного технического уровня предназначена для сельхозпредприятий с крупными объемами уборки зерновых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Марка двигателя | Mercedes Benz OM 502LA |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 367 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 500 |
| Вместимость топливного бака, л., не менее | 800 |
| Ширина молотилки, мм | 1 700 |
| Диаметр барабана-ускорителя, мм | 450 |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 600 |
| Диаметр отбойного битера, мм | 393 |
| Площадь подбарабанья, м2, не менее | 1,26 |
| Угол охвата подбарабанья, град. | 175 |
| Тип соломосепаратора | роторный |
| Количество роторов, шт | 2 |
| Диаметр ротора, мм | 445 |
| Длина ротора, м | 4260 |
| Площадь сепарации соломосепаратора, м2, не менее | 4,2 |
| Общая площадь сепарации (МСУ+ роторы), м2, не менее | 6,2 |
| Общая площадь решет очистки, м2, не менее | 5,8 |
| Вместимость бункера, м3, не менее | 9,0 |
| Ширина захвата жатки, м | 9,2 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель, долл. США | 144 500 |

К-Г-6-К42 «ПАЛЕССЕ»  КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

Комплекс К-Г-6 «ПАЛЕССЕ» предназначен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой и полной спелости зерна, других высокостебельных культур, скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных, сеяных и естественных трав с измельчением и погрузкой в транспортные средства.

Одной из особенностей комбайна является измельчающий аппарат радиально-дискового типа, который обеспечивает максимально высокое качество измельчения листостебельной массы.

Технические характеристики

| Двигатель: Марка Номинальная мощность двигателя | кВт/л.с | ЯМЗ-238БК-3 213(290) |
| --- | --- | --- |
| Производительность за час основного времени: На уборке кукурузы молочно-восковой спелости На уборке кукурузы восковой спелости На подборе подвяленных трав На уборке трав | т/ч т/ч т/ч т/ч | 108 43 50 43 |
| Адаптеры: Жатка для грубостебельных культур Подборщик Жатка для уборки трав | м. м. м. | 3 2,4/3 4,2 |
| Высота загрузки измельченной массы в транспортные средства, не менее | м. | 4 |
| Измельчающий аппарат радиально – дискового типа: Количество ножей Варианты установки ножей Длина резки | шт. шт. мм. | 12 12/6/3 5…48 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель: | долл. США |
| К-Г-6-К42 комплекс для заготовки кормов, (один ведущий мост, без кондиционера) | 49 900 |
| К-Г-6-К40 комплекс для заготовки кормов, (полноприводный, с кондиционером) | 62 700 |

# КОМБАЙН САМОХОДНЫЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ КСК-600 
«ПАЛЕССЕ FS60»

Самоходный кормоуборочный комбайн ПАЛЕССЕ FS60 с двигателем мощностью 235 л.с. — это экономичная и доступная модель для широкого применения. Приобретая ПАЛЕССЕ FS60, сельхозпроизводитель получает компактный универсал, уверенно выполняющий все операции по заготовке измельченных кормов.

Технические характеристики

| Двигатель |
| --- |
| Марка | ЯМЗ-238АК-1 |
| Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 172(235) |
| Марка | ОМ 906 LA (Mercedes-Benz) |
| Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 170(230) |
| Марка | ЯМЗ-236БЕ2 |
| Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 184 (250) |
| Марка | SC9D 230.1G2 |
| Мощность двигателя | кВт(л.с.) | 170(230) |
| Пропускная способность комбайна |
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | кг/с | 8,5-30 |
| На уборке кукурузы с початками восковой спелости зерна | кг/с | 6-12 |
| На подборе подвяленных трав | кг/с | 4,0-11 |
| На уборке трав | кг/с | 6,2-15 |
| Ширина захвата адаптеров |
| - жатка для уборки грубостебельных культур | м | 3,0 |
| - подборщик | м | 3,0 |
| - травяная жатка | м | 5,0 |
| Габаритные размеры и масса самоходного измельчителя без адаптеров |
| Длина | мм | 6400 |
| Ширина | мм | 3640 |
| Высота | мм | 3640 |
| Масса измельчителя | кг | 7800 |
| Габаритные размеры и масса самоходного измельчителя в транспортном положении c подборщиком |
| Длина | мм | 8400 |
| Ширина | мм | 3700 |
| Высота | мм | 3700 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель | долл. США | 56 000 |

# КОМПЛЕКС ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80»

ПАЛЕССЕ FS80 эффективно используется в сельхозпредприятиях со средними и крупными объемами кормозаготовки. Адаптеры, с которыми работает комбайн, создают необходимые условия для высокой производительности и качественного измельчения.

Технические характеристики

| Двигатель |
| --- |
| Марка | КВК-800-16 «ПАЛЕССЕ FS80-2» | ОМ 502 LA (Mercedes-Benz) |
| Мощность двигателя номинальная | кВт(л.с.) | 330(450) |
| Производительность комбайна за 1 час основного времени |
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | т/ч | 155 |
| На уборке кукурузы с початками восковой спелости зерна | т/ч | 75 |
| На подборе подвяленных трав | т/ч | 70 |
| На уборке трав | т/ч | 75 |
| Адаптеры |
| Жатка для грубостебельных культур | м | 4,5 |
| Подборщик | м | 3,8/3,0 |
| Жатка для уборки трав | м | 5,0(опция) |
| Установочная высота режущего аппарата |
| Жатки для грубостебельных культур | мм | от 120 до 350 |
| Жатки для уборки трав, минимальная | мм | от 50 до 220 |
| Скорость движения |
| Диапазон скоростей | км/ч | 0-20 |
| Максимальная рабочая скорость | км/ч | 12 |
| Габаритные размеры и масса самоходного измельчителя без адаптеров |
| Длина | мм | 6850 |
| Ширина | мм | 3400 |
| Высота | мм | 4000 |
| Масса | кг | 11000 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель | долл. США | 121 300 |

КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ КДП-3000 «ПАЛЕССЕ FT40»

Комбайн кормоуборочный прицепной КДП-3000 «ПАЛЕССЕ FT40» предназначен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой и полной спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с измельчением и погрузкой в транспортные средства. Комбайн агрегатируется с тракторами мощностью двигателя 110-185 кВт (150-250 л.с.).

Технические характеристики Агрегатирование с тракторами Тяговый класс 2-4 Требуемая мощность двигателя кВт(л.с.) 110-185(150-250) Производительность комбайна за 1 час основного времени с тракторами мощностью 120 кВт (160 л.с.) На уборке кукурузы молочно-восковой спелости т/ч 43 На уборке кукурузы восковой спелости зерна т/ч 16 На подборе подвяленных трав т/ч 25 На уборке трав т/ч 26 Адаптеры Жатка для грубостебельных культур м 3,0 Подборщик м 1,85/2,6 Жатка для трав м 3,4 Габаритные размеры в транспортном положении Длина мм 10 150 Ширина мм 4 440 Высота мм 3 650 Масса Измельчителя кг 3 100 Жатки для грубостебельных культур кг 1 250 Жатки для трав кг 1 250 Подборщика кг 630/700 Стоимость на условиях FCA г. Гомель долл. США 19 000

КПП-4,2 КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА ПРИЦЕПНАЯ

Косилка-плющилка КПП-4,2 «ПАЛЕССЕ CT42» предназначена для кошения трав с одновременным плющением скошенных растений и укладкой их на стерню в валок.  Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

Технические характеристики

| Тип |  | прицепной |
| --- | --- | --- |
| Ширина захвата | м. | 4,2 |
| Производительность за час основного времени | га/ч | 1,0…2,8 |
| Масса | кг. | 3500 |
| Ширина образуемого валка | м. | 0,8…1,6 |
| Высота образуемого валка | м. | 0,4 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель | долл. США | 9 800 |

КИН-Ф-1500 КОСИЛКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ НАВЕСНАЯ

Навесная косилка-измельчитель КИН-Ф-1500 «ПАЛЕССЕ CH15» предназначена для скашивания зеленых трав, кукурузы и других силосуемых культур высотой не более 1,2 м с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4.

Технические характеристики

| Тип |  | навесной |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность | кВт/л.с | 40(55) |
| Производительность за час основного времени | т/ч | 18 |
| Высота установки ножей ротора: Минимальная Максимальная Высота подачи измельченной массы | мм. мм. м. | 60 350 3,6 |
| Масса | кг. | 950 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель | долл. США | 2 900 |

# КОСИЛКА САМОХОДНАЯ КС-200 «ПАЛЕССЕ CS200»

Использование самоходной косилки ПАЛЕССЕ CS200 позволяет эффективно решать задачи раздельной уборки зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, а также заготовки кормов из трав.

Технические характеристики

| Двигатель |
| --- |
| -марка двигателя | Д-260.4S3A-698 |
| -мощность двигателя номинальная | кВт(л.с.) | 147 (200) |
| Производительность за 1 ч основного времени | не менее | 7,36 га/ч |
| Скорость движения: |  |  |
| -рабочая | км/ч | до 12 |
| -транспортная | км/ч | до 30 |
| Ёмкость топливного бака | л | 300 |
| Передний мост / задний мост | ведущий / управляемый |
| Дорожный просвет | мм | 980 |
| База | мм | 3620 |
| Установочная высота среза | мм | 70; 120; 190 |
| Ширина образуемого валка | м | от 1,2 до 1,8 |
| Масса шасси конструкционная сухая | кг | 7000 |
| Габаритные размеры шасси: |
| -длина | мм | 5 400 |
| -ширина | мм | 3 800 |
| -высота | мм | 4 000 |
| Жатка | валковая, фронтальная, копирующая рельеф поля в продольном и поперечном направлениях, с поперечными транспортерами |
| - ширина жатки | м | 9,0 |
| - масса жатки | кг | 2 800 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель | долл. США | 80 000 |

# КОСИЛКА-ПЛЮЩИЛКА РОТАЦИОННАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ НАВЕСНАЯ КПР-9 (КПР-9-01)

Косилка предназначена для кошения зеленых сеяных и естественных трав с одновременной механической обработкой (кондиционированием) и укладкой скошенной массы на стерню в три валка. КПР-9 агрегатируется с энергосредствами УЭС-2-250А, УЭС-2-280А и их модификациями. КПР-9-01 агрегатируется с энергосредствами УЭС-2-250А, УЭС-2-280А и их модификациями, а также с тракторами Беларус-2522, Беларус-2822, Беларус-3022 и их модификациями.

Технические характеристики

| Ширина захвата | м | 8,7 |
| --- | --- | --- |
| Производительность за 1 час основного времени | га/ч | 7-10 |
| Рабочая скорость движения, не более | км/ч | 12 |
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 20 |
| Установочная высота среза | мм | 50; 100 |
| Ширина образуемых валков, не более | м | 1,8 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 160 |
| Масса конструкционная | кг | 3800 |
| Габаритные размеры косилки в транспортном положении в агрегате с энергосредством | мм |  |
| Длина |  | 9500 |
| Ширина |  | 4400 |
| Высота |  | 4000 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель | долл. США |
| КПР-9 | 26 800 |
| КПР-9-01 | 28 700 |

# ЖАТКИ ВАЛКОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ ЖВЗ-7,0М, ЖВЗ-9,2, ЖВЗ-10,7М

# Жатки предназначены для скашивания и укладки стеблей зерновых культур на стерню в валок при раздельном способе уборки в условиях умеренного климата на равнинных крупномасштабных полях и агрегатируется с тракторами класса 1,4 (МТЗ 80/82).

Технические характеристики

| Наименование показателя | Ед. изм. | ЖВЗ-7 | ЖВЗ-9,2 | ЖВЗ-10,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата | м | 7 | 9,2 | 10,7 |
| Производительность за 1 час основного времени | га/ч | 5,5 | 7 | 8 |
| Высота среза | мм | 70-250 | 70-250 | 70-250 |
| Ширина образуемого валка | м | 1,6-2,2 | до 2,2 | 1,6-2,2 |
| Габаритные размеры жатки в транспортном положении, не более | мм |  |  |  |
| Длина |  | 10800 | 13700 | 14700 |
| Ширина |  | 4400 | 4400 | 4400 |
| Высота |  | 2900 | 2900 | 2900 |
| Масса, не более | кг | 2100 | 2630 | 2630 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель | долл. США | 9 200 | 11 800 | 11 700 |

# Машина хлопкоуборочная ХМП-1,8

Машина хлопкоуборочная ХМП-1,8  агрегатируемая  с  трактором  МТЗ-80Х  (выпускается по ТУ BY 101483199.585), предназначена для сбора хлопка-сырца средневолокнистых сортов из раскрытых коробочек рядкового посева хлопчатника на полях в зонах поливного хлопководства с междурядьями 90 см.

Технические характеристики

| Наименование параметров | Значения |
| --- | --- |
| Марка | ХМП-1,8 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,8 |
| Число убираемых рядков, шт. | 2 |
| Ширина междурядий, см | 90 |
| Габаритные размеры (с трактором), мм -длина -ширина -высота | 8360 3270 4000 |
| Скорость движения агрегата, км/ч: -на первом сборе -на втором сборе -транспортная | 4,1 5,3 15 |
| Производительность за час основного времени, га/ч, не менее: -на первом сборе на втором сборе | 0,73 0,94 |
| Производительность за час эксплуатационного времени, га/ч, не менее: -на первом сборе -на втором сборе | 0,42 0,58 |
| Конструкционная масса машины без ЗИП и трактора, кг | 3650 |
| Срок службы, лет, не менее | 8 |
| Хлопкоуборочный аппарат |
| Тип | вертикально-шпиндельный |
| количество аппаратов, шт. | 1 |
| количество барабанов шпиндельных в блоке, шт. | 8 |
| Количество шпинделей в барабане, шт. | 12 |
| Диаметр барабана, мм | 292 |
| Высота рабочей части шпинделей, мм | 620 |
| количество съемников в блоке, шт. | 12 |
| Бункер |
| Тип | опрокидывающийся |
| Объем бункера, м3 | 14 |
| Высота выгрузки, мм | 3000 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель, долл. США | 36 000 |

# Полуприцепной картофелеуборочный комбайн ПКК-2-05 «ПАЛЕССЕ PT25»

Полуприцепной картофелеуборочный комбайн ПКК-2-05 «ПАЛЕССЕ PT25» делает механическую уборку картофеля экономичной, рациональной и удобной, а высокая производительность комбайна делает ее востребованной в хозяйствах с развитым картофелеводством.

Комбайн работает на междурядьях 70-75 и 90 см,  оснащен бункером вместимостью 2000-2500 кг, агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 1,4.

Технические характеристики

| Количество одновременно убираемых рядков | шт. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Ширина междурядий | см. | 70-75/90 |
| Производительность за 1 час основного времени- на междурядьях 70 см. | га/ч | 0,28-0,84 |
| Рабочая ширина захвата- на междурядьях 70 см. | м | 1,4 |
| Количество обслуживающего персонала, в том числе: |  |  |
| -тракторист -переборщик | чел. | 1 4 |
| Вместимость бункера-накопителя | кг | 2000-2500 |
| Удельный расход топлива, не более | кг/га | 28 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 2-6 |
| Полнота сбора клубней | % | 97 |
| Стоимость на условиях FCA г. Гомель | долл. США | 45 400 |